## Slide 1
DỰ THẢO
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Nam Định, tháng 10 năm 2019

## Slide 2: NỘI DUNG TRÌNH BÀY
SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN
QUAN ĐIỂM, XÂY DỰNG
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
BỒ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
A
C
B
D

## Slide 3: A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN
 Nước ta mỗi năm có khoảng 65-85 triệu tấn chất thải rắn và 50-60 triệu m3 nước thải từ chăn nuôi, trong đó có chứa chất hữu cơ và các nguyên tố dinh dưỡng cây trồng (N, P, K và các nguyên tố trung lượng, vi lượng).
 Chất thải rắn đã được thu gom, xử lý để làm nguyên liệu sản xuất khí sinh học hoặc sản xuất phân bón hữu cơ. Nước thải chăn nuôi được phép tái sử dụng để tưới cây hoặc dùng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác (theo Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP).
 Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp khó có thể sử dụng nước thải chăn nuôi tưới cho cây trồng do các hạn chế, bất cập sau:

## Slide 4: A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN
1. Từ khi QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu hết hiệu lực (sau khi QCVN 08-MT:2015/BTNMT có hiệu lực thi hành) đến nay chưa có QCVN về nước chỉ sử dụng tưới cho cây trồng.

## Slide 5
2. Để sử dụng nước thải chăn nuôi tưới cho cây trồng thì phải xử lý tới mức
đáp ứng được yêu cầu chất lượng nước mặt theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT hoặc
đáp ứng yêu cầu về nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải theo QCVN 62:2016/BTNMT.
Trong đó, quy định mức giới hạn tối đa về hàm lượng TSS, COD, N, P dẫn đến nước thải sau khi xử lý đáp ứng quy định thì sẽ mất đi nguồn chất hữu cơ và các nguyên tố dinh dưỡng cây trồng. Nếu quy định nước thải chăn nuôi sử dụng tưới cho cây trồng sau khi xử lý không phải đáp ứng yêu cầu giới hạn về các chỉ tiêu trên thì có thể sử dụng thay thế phần nào lượng phân bón hóa học phải đi mua để bón cho cây trồng.
A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN

## Slide 6: A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN
3. Thực tế, theo Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề việc thực thi chính sách pháp luật về xử lý chất thải chăn nuôi ngày 18/6/2018 của UBKHCN&MT của Quốc hội:
- Hiện nay chưa có công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi thực sự phù hợp, đảm bảo xử lý đat chỉ tiêu theo QCVN 62:2016, cần phải tích hợp nhiều loại công nghệ mới có thể xử lý đạt yêu cầu của các quy định.
- Vốn đầu tư cho xử lý môi trường chăn nuôi đáp ứng quy định tại QCVN 62:2016, QCVN 08-MT:2015 chiếm tỷ lệ tới 25-35% tổng mức đầu tư dự án chăn nuôi, là cao so với nguồn vốn của doanh nghiệp. Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải khoảng 17 ngàn đồng/m3, vận hành thiết bị xử lý trên 11 ngàn đồng/m3 mới đáp ứng quy định, dẫn đến làm tăng chi phí sản xuất quá cao, không có lãi, DN khó khăn trong việc tuân thủ các quy định.
- Số cơ sở chăn nuôi có công trình xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh mới chỉ ở mức thấp, khoảng 10-20%; phần lớn các cơ sở vi phạm các quy định về xử lý chất thải chăn nuôi theo QCVN 62:2016, QCVN 08-MT:2015, đặc biệt là các chỉ tiêu BOD, COD5, N.
- So với năng lực, điều kiện thực tiễn chăn nuôi của Việt Nam hiện nay (quy mô nhỏ lẻ chiếm 60-70%) thì các chỉ tiêu nước thải chăn nuôi quy định tại QCVN 62:2016 là cao, môt số chỉ tiêu cao hơn một số nước tiên tiến.

## Slide 7: A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN
4. Các quy chuẩn hiện nay chưa làm rõ nước thải chăn nuôi trong các hồ đã qua xử lý từ hầm biogas thì có được sử dụng tưới cho cây trồng trong phạm vi trang trại chăn nuôi hay không? được quản lý như thế nào? Căn cứ theo giải thích từ ngữ “nguồn tiếp nhận nước thải” theo QCVN62 và “nước mặt” theo QCVN08 một số địa phương thanh tra và cảnh sát môi trường đã tiến hành xử phạt trường hợp không đáp ứng yêu cầu đối với chất lượng nước mặt theo QCVN 08 (Theo Báo cáo của UBKHCN&MT Quốc hội);

## Slide 8: A. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUY CHUẨN
5. Khoản 3 Điều 59 Luật Chăn nuôi năm 2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020) quy định “Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng”
Và Khoản 3 Điều 51 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu (hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) quy định “Nước thải chăn nuôi được tái sử dụng để tưới cây hoặc dùng trong các hoạt động sản xuất nông nghiệp khác theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường”
Do vậy, cần phải xây dựng “QCVN …” để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và đồng bộ với các quy định tại Luật Chăn nuôi năm 2018 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu

## Slide 9: B. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUY CHUẨN
1
Quản lý chất thải chăn nuôi đã xử lý như là nguồn tài nguyên nước và dinh dưỡng cây trồng cho trồng trọt, góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.
2
Chỉ quy định để quản lý các thông số có nguy cơ gây mất an toàn đến chất lượng môi trường đất, nước, sản phẩm cây trồng khi sử dụng cho cây trồng; để bảo tồn được các giá trị về dinh dưỡng cây trồng đồng thời giảm chi phí xử lý nước thải.
3
Mức giới hạn của các thông số quy định phù hợp với thực tế điều kiện sản xuất, công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi trong nước nhưng phải bảo đảm an toàn cho môi trường đất, nước và chất lượng cây trồng và hài hòa với các quy định quốc tế.
4
Bảo đảm tính kế thừa các quy định đang phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quy định của Luật Chăn nuôi, Luật BVMT và văn bản quy phạm pháp luật liên quan; quản lý chặt chẽ nước thải chăn nuôi sử dụng trực tiếp cho cây trồng nhưng bảo đảm cải cách hành chính và không làm ảnh hưởng đến các hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp

## Slide 10: C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
1) | TS. Nguyễn Quý Dương | Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật | Trưởng ban
2) | TS. Tống Xuân Chinh | Phó Cục trưởng, Cục Chăn nuôi | Phó Trưởng ban
3) | TS. Nguyễn Việt Anh | Phó Cục trưởng, Cục quản lý công trình thủy lợi - Tổng Cục Thủy lợi | Phó Trưởng ban
Và 17 thành viên khác đến từ các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện gồm:
1) Cục Chăn nuôi;
2) Tổng Cục Thủy lợi;
3) Cục Trồng trọt;
4) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
5) Viện Môi trường nông nghiệp;
6) Viện Chăn nuôi
7) Viện Thổ nhưỡng Nông hóa;
8) Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp
9) Đại diện các DN chăn nuôi bò, lợn, gà: Công ty CP Thực phẩm Sữa TH;
Công ty CP Sữa Việt Nam – Vinamilk;
Công ty CP đầu tư và PT Thái Dương;
Công ty CP tập đoàn DABACO
Nội dung thực hiện | Thời gian
1. Thành lập Ban biên soạn: | 14/12/2018
Cơ quan biên soạn QCVN: Cục Bảo vệ thực vật

## Slide 11: C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Nội dung thực hiện | Thời gian
2. Biên soạn dự thảo | 
2.1. Viết thuyết minh và dự thảo lần 1 | 1/2019
2.2. Đi khảo sát thực tế: Miền Trung, Miền Nam, Miền Bắc | 3-4/2019
2.3. Tổ chức Hội thảo chuyên đề: + Cơ sở thực tiễn và tình hình khai thác, sử dụng, quản lý nước thải chăn nuôi ở một số nước (EU, Mỹ, Châu Á) – PGS. TS Phạm Quang Hà + Các chỉ tiêu, quy định ở Việt Nam và trên thế giới đang áp dụng cho chất thải chăn nuôi thải ra môi trường hoặc dùng trong nông nghiệp – TS. Nguyễn Thành Trung | 5/2019
2.4. Tiếp thu ý kiến và Biên soạn dự thảo lần 2 | 5/2019
2.5. Lấy ý kiến chuyên gia và các bên liên quan | 6/2019
2.6. Tiếp thu ý kiến và Biên soạn dự thảo lần 3 | 6/2019
3. Lấy ý kiến rộng rãi và nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo 3.1. Trên Website của Bộ NN&PTNT và VPCP | 24/7-24/9/2019 12/8-12/10/2019

## Slide 12: C. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Nội dung thực hiện | Thời gian
3.2. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi | 
- Miền Bắc: Tại Nam Định | 29/10/2019
- Miền Nam: TP. Hồ Chí Minh (dự kiến) | 11/2019
3.3. Nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo - Cần bổ sung kết quả phân tích mẫu thực tế: 30 mẫu của 30 trang trại lợn, bò thịt, bò sữa | 11-12/2019
4. Hoàn thiện Hồ sơ dự thảo trình duyệt | 12/2019
5. Hoàn thiện hồ sơ dự thảo trình Bộ Khoa học Công nghệ ban hành | 12/2019
6. Ban hành QCVN | 2/2020

## Slide 13: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
Bố cục: gồm 04 phần
Phần I. Quy định chung
- Phạm vi điều chỉnh
- Đối tượng áp dụng
- Giải thích thuật ngữ
Phần II. Quy định về kỹ thuật
Phần III. Phương pháp xác định
Phần IV. Tổ chức thực hiện
Tài liệu tham khảo
Tên dự thảo
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI DÙNG TRONG TRỒNG TRỌT
National technical regulation on the livestock effluent to use
in crop production

## Slide 14: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn cho phép về các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.
Nước thải chăn nuôi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải sử dụng chung (hệ thống thoát nước đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, phá, vùng nước biển ven bờ có mục đích sử dụng xác định) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này.

## Slide 15: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
1.2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu các cơ sở chăn nuôi trang trại tại Việt Nam có nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.
1.3. Giải thích từ ngữ
Nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng là nước thải ra từ các hoạt động chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy định tại Quy chuẩn này.
1.4. Tài liệu viện dẫn: 28 tiêu chuẩn về phương pháp thử (15 TCVN, 11 SMEWW, 2 US EPA)

## Slide 16: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
SốTT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn | QC62 nước thải CN (B) | QC08 nước mặt (B1) | QC39 nước tưới tiêu | QC01 BYT nước ăn uống, QCVN6-1 nước khoáng tự nhiên & đóng chai | Philippine, TQ, Thái Lan | Úc, EU, Mỹ
1 | pHH2O | - | ≥ 5,5 và ≤ 9 | 5,5-9 | 5,5-9 | 5,5-9 | 6,5-8,5 | 5,5-9 (Thai) | 5-8,5
2 | Clorua (Cl-) | mg/L | ≤ 600 | - | 350 | 350 | 250-300 | - | 1.000 (EU, giới hạn N, P, SS)
3 | Asen (As) | mg/L | ≤ 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 | Quy khô (Phil.) | 0,1
4 | Cadimi (Cd) | mg/L | ≤ 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,003 | Quy khô (Phil.) | 0,01
5 | Crom tổng số (Cr) | mg/L | ≤ 0,5 |  | 0,5 | 0,1 | 0,05 | Quy khô (Phil.) | 0,1
6 | Thủy ngân (Hg) | mg/L | ≤ 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 (ăn uống, (Nước đóng chai 0,006) | Quy khô (Phil.) | 0,002
7 | Đồng (Cu) | mg/L | ≤ 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 0,2
8 | Chì (Pb) | mg/L | ≤ 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 | Quy khô (Phil.) | 
9 | Kẽm (Zn) | mg/L | ≤ 2 | - | 1,5 | 2 | 3 (QCVN mới là 2) |  | 2
10 | Tổng coliforms | MPN/100 mL hoặc CFU/100 mL | ≤ 7.500 | 5.000 | 7.500 | - | 0 | Quy khô (Phil.) | -
11 | Salmonella spp | CFU/50 mL | KPH hoặc âm tính | - | - | - | - | không xuất hiện ở 25 g (Phil.) | -
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Giá trị giới hạn về các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng được quy định tại Bảng 1.

## Slide 17: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
SốTT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn | QC62 nước thải CN (B) | QC08 nước mặt (B1) | QC39 nước tưới tiêu | QC01 BYT nước ăn uống, QCVN6-1 nước khoáng tự nhiên & đóng chai | Philippine, TQ, Thái Lan | Úc, EU, Mỹ
1 | pHH2O | - | ≥ 5,5 và ≤ 9 | 5,5-9 | 5,5-9 | 5,5-9 | 6,5-8,5 | 5,5-9 (Thai) | 5-8,5
2 | Clorua (Cl-) | mg/L | ≤ 600 | - | 350 | 350 | 250-300 | - | 1.000 (EU, giới hạn N, P, SS)
3 | Asen (As) | mg/L | ≤ 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 | Quy khô (Phil.) | 0,1
4 | Cadimi (Cd) | mg/L | ≤ 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,003 | Quy khô (Phil.) | 0,01
5 | Crom tổng số (Cr) | mg/L | ≤ 0,5 |  | 0,5 | 0,1 | 0,05 | Quy khô (Phil.) | 0,1
6 | Thủy ngân (Hg) | mg/L | ≤ 0,001 | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 (ăn uống, (Nước đóng chai 0,006) | Quy khô (Phil.) | 0,002
7 | Đồng (Cu) | mg/L | ≤ 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | - | 0,2
8 | Chì (Pb) | mg/L | ≤ 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,01 | Quy khô (Phil.) | 
9 | Kẽm (Zn) | mg/L | ≤ 2 | - | 1,5 | 2 | 3 (QCVN mới là 2) |  | 2
10 | Tổng coliforms | MPN/100 mL hoặc CFU/100 mL | ≤ 7.500 | 5.000 | 7.500 | - | 0 | Quy khô (Phil.) | -
11 | Salmonella spp | CFU/50 mL | KPH hoặc âm tính | - | - | - | - | không xuất hiện ở 25 g (Phil.) | -
2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
Giá trị giới hạn về các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng được quy định tại Bảng 1.

## Slide 18: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
3.1. Lấy mẫu để xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau:
- TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu.
- TCVN 6663-3:2016 (ISO 5667-3:2012) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.
- TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo.
- TCVN 8880:2011 (ISO 19458:2006) - Chất lượng nước – Lấy mẫu để phân tích vi sinh vật.
3.2. Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức chứng nhận quốc tế quy định tại Bảng 2.

## Slide 19: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
STT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
1 | pH | TCVN 6492-2011 (ISO 10523-2008) - Chất lượng nước – Xác định pH
2 | Clorua (Cl-) | - TCVN 6194-1996 (ISO 9297-1989) - Chất lượng nước - Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO); - TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước - Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion - Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan; - SMEWW 4110 B: 2017.
3 | Asen (As) | - TCVN 6626:2000 - Chất lượng nước - Xác định asen bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua); - US EPA Method 200.8; - SMEWW 3114 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017; - SMEWW 3125 B: 2017;
4 | Cadimi (Cd) | - TCVN 6197-2011 (ISO 5961-1994) - Chất lượng nước - Xác định cadimi bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử; - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa; - US EPA Method 200.8; - SMEWW 3113 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017; - SMEWW 3125 B: 2017.
Bảng 2: Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

## Slide 20: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
STT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
5 | Tổng Crom (Cr) | - TCVN 6222-2008 (ISO 9174-1998). Chất lượng nước - Xác định crom tổng - Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử; - SMEWW 3111 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017.
6 | Thủy ngân (Hg) | - TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999), Chất lượng nước - Xác định thủy ngân; - US EPA Method 200.8; - SMEWW 3112 B:2017; - SMEWW 3125 B: 2017.
7 | Đồng (Cu) | - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - US EPA Method 200.8; - EPA 6010 B; - SMEWW 3111 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017; - SMEWW 3125 B: 2017;
8 | Chì (Pb) | - TCVN 6193-1996 (ISO 8288-1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - US EPA Method 200.8; - SMEWW 3111 B: 2017; - SMEWW 3120 B:2017;
Bảng 2: Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng

## Slide 21: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
STT | Thông số | Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
9 | Kẽm (Zn) | - TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) - Chất lượng nước - Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa. - EPA 6010.B; - SMEWW 3111 B: 2017; - SMEWW 3120 B: 2017; - SMEWW 3125 B: 2017;
10 | Tổng coliforms | - TCVN 6187-1:2009 Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia Coli và vi khuẩn coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng. - TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất); - SMEWW 9221 B: 2017; - SMEWW 9221 E: 2017; - SMEWW 9222 D: 2017; - SMEWW 9222 B: 2017;
11 | Salmonella spp | TCVN 9717:2013 (ISO 19250:2010) Chất lượng nước – Phát hiện Samonella spp.
Bảng 2: Phương pháp xác định giá trị các thông số an toàn của nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng
Chấp nhận các phương pháp phân tích hướng dẫn trong các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khác có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn các tiêu chuẩn viện dẫn ở Bảng 2.

## Slide 22: D. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Cục Chăn nuôi là cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn,thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chuẩn này.
4.2. Trường hợp các tiêu chuẩn viện dẫn trong quy chuẩn này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo tiêu chuẩn mới.

## Slide 23
1. Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;
2. Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
3. Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018;
4. Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
5. Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường;
6. QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi;
7. QCVN 08:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
8. QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
9. QCVN 01-1:2018/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
10. QCVN 6-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai;
11. Philippine National Standard PNS/BAFS 183:2016: Organic Soil Amendments;
12. Environmental Guidelines: Use of effluent by irrigation, Department of Environment and Conservation, Australia, 2004.
Tài liệu tham khảo

## Slide 24
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Trân trọng cảm ơn !